## Slide 1: Moment sile (zakretni moment)
Srednja škola Valpovo
Vlatko Vujnovac

## Slide 2: Kruto tijelo
Tijelo koje pri djelovanju vanjskih sila ne mijenja oblik nazivamo kruto tijelo.

## Slide 3: Moment sile
Fizikalna veličina čiji je iznos jednak umnošku iznosa kraka sile (k) i sile (F).
Krak sile (k) je udaljenost između pravca duž kojeg sila djeluje i osi oko koje se tijelo zakreće.

## Slide 4: Moment sile (zakretni moment)
F
O
F
O
F
O
a)
b)
c)
r = k
k
r

r, k = 0
Krak sile (k):
k = r sin

## Slide 5: Moment sile
Moment sile ili zakretni moment (M):
M = F k
M = F r sin.
[N m]

## Slide 6: Određivanje smjera momenta sile desnom rukom
Ako su prsti desne ruke savijeni u smjeru zakretanja, tada ispruženi palac, koji je okomit na ostale prste, pokazuje smjer momenta sile.

## Slide 7: Zbrajanje momenata sila
Kad je ukupni moment svih sila koje djeluju na tijelo jednak nuli, tijelo se neće zakrenuti.

## Slide 8: Par sila
F1
F2
x
d - x
d
O
M = F d
M = M1 + M2
, F1 = F2 = F
M = Fx + Fd – Fx
= F1x + F2d - F2x
= F1x + F2 (d-x)

## Slide 9
Primjer: Otvaramo vrata široka 1 m gurajući ih silom 10 N. Koliki
je zakretni moment:
a) ako je sila kojom djelujemo okomita na ravninu vrata,
b) ako sila kojom djelujemo zatvara kut 60o s ravninom vrata?
Rješenje:
a)  = 90o
M = F r sin
M = 10 N m
b)  = 60o
M = F r sin
M = 8,66 N m
F = 10 N
r = 1 m
= 10 N1 m  sin 90o
= 10 N1 m  sin 60o

## Slide 10: Pitanja?

## Slide 11: Ponovimo...
Definiraj kruto tijelo.
Definiraj moment sile.
Opiši pravilo desne ruke.

## Slide 12
Zadatak: Sila od 2 N djeluje na obod diska polumjera 0,5 m
kako prikazuju slike a) b) i c). Koliki je moment sile s obzirom
na os diska u svakom od slučajeva?
Rješenje:
a)  = 0o
M = 0 N m
b)  = 45o
M = F r sin
M = 0,7 N m
c)  = 0o
M = 0 N m
r = 0,5 m
F = 2 N
= 2 N0,5 m  sin 45o