## Slide 1: Moment tromosti
Srednja škola Valpovo
Vlatko Vujnovac

## Slide 2: Moment tromosti (moment inercije)
Kvocijent momenta sile i kutne akceleracije.
Oznaka: I
Pokazuje u kolikoj se mjeri tijelo opire promjeni kutne brzine.
Jednadžba rotacije:
M = I

## Slide 3: Moment tromosti
O
O
a)
b)
,
Moment tromosti ovisi o masi tijela i o rasporedu masa
pojedinih dijelova tijela u odnosu na os rotacije.
Ia > Ib

## Slide 4
Moment tromosti materijalne točke koja se giba po krivulji
polumjera r:
I = mr2
Moment tromosti prstena oko osi koja prolazi njegovim središtem
okomito na ravninu prstena:
I = m1R2 + m2R2 +...= R2(m1 + m2...)
I = mR2
m
Momenti tromosti još nekih tijela:
- kugle oko središnje osi
- kružne ploče i valjka polumjera R oko središnje osi
- štapa oko središnje osi okomite na štap
,

## Slide 5
Steinerov poučak
I = ICM + md2
ICM – moment tromosti s obzirom na os
kroz središte mase
d – udaljenost osi vrtnje od osi kroz središte
mase

## Slide 6
Primjer: Na kotač polumjera 50 cm, koji se može okretati oko
nepomične središnje osi, djeluje tangencijalno sila 2 N. Koliki je
moment tromosti kotača ako on za 4 s napravi 2 okretaja?
Rješenje:
F = 2 N
I = ?
N = 2
r = 50 cm
t = 4 s
= 0,50 m
M = I
R
F
I = 0,64 kg m2
 = 1,57 rad s-2
Fr = I

## Slide 7: Pitanja?

## Slide 8: Ponovimo...
Definiraj moment tromosti.
Definiraj Steinerov poučak.

## Slide 9
Zadatak: Koliki je moment tromosti obruča mase m i
polumjera R s obzirom na horizontalnu os o koju je ovješen?
Rješenje:
O
r
I = ICM + md2
I = mr2 +mr2
I = 2mr2